## PLAN DE PREVENTION

Référence : année _n° (ex : 2012_001)

Décret n° 92-158 du 20 février 1992

Travaux effectués dans une entreprise utilisatrice (E.U.)

Par une (ou des) entreprise(s) extérieure(s) (E.E.)

En application de l’article R4512-7 du dit décret, le plan de prévention doit être établi en concertation, après une inspection commune des lieux et avant le démarrage des travaux, entre le responsable de l’E.U, les responsables de toutes les E.E. et tous les services concernés par les travaux, objet de ce plan. Ce plan harmonise les mesures de prévention de toutes les entreprises concernées par cette opération.

L’arrêté du 19 mars 1993 fixe la liste des travaux dangereux pour lesquels il est établi par écrit un plan de prévention, il s’agit notamment :

- des travaux exposant les travailleurs à des risques de chute de hauteur,

- des travaux exposant au contact avec des pièces nues sous tension supérieure à la TBT,

- des travaux de soudage exigeant le recours à un "permis de feu",

- des travaux de grutage - levage.

1)  RENSEIGNEMENTS GENERAUX

| Raison du plan de prévention (cocher la ou les case(s)) | Travaux dangereux |  | Durée des travaux > 400 heures |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nature des travaux | Description sommaire des travaux |
| Localisation de l’intervention | Bâtiment, pièces, voirie… |
| Adresse du site | Adresse du chantier |
| Début des travaux prévu | JJ/MM/AAAA | Fin des travaux prévue | JJ/MM/AAAA |
| Entreprise titulaire | ex : COLAS | Effectif global prévu : | X personnes |
| Plage horaire de travail | De …h à …h |
|  | Samedi | oui |  | non |  | Eventuellement |  |
|  | Dimanche | oui |  | non |  | Eventuellement |  |
| Collectivité utilisatrice | Autorité territoriale | Nom |
|  | Adresse | Adresse postale |
|  | Responsable travaux | Nom | ( @ |
|  | Assistant de prévention | Nom | ( @ |

2) INSPECTION COMMUNE AVANT LE DEBUT DE L’OPERATION

2.1 Date de la Visite d’Inspection Commune : JJ/MM/AAAA

2.2 Participants

| Représentant pour la Collectivité | N° | Fonction | Adresse | Téléphone / Mail | Signature |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nom, prénom | 0 |  |  | ( @ |  |

Pour les entreprises extérieures

| Représentant | N° | Société | Prestation à réaliser | Adresse | Téléphone / Mail |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nom, prénom | 1 |  | Ex : Electricité, peinture,…. |  | ( @ |

3 - HARMONISATION DES MESURES DE PREVENTION ENTRE  LA COLLECTIVITÉ UTILISATRICE ET L’ENTREPRISE EXTÉRIEURE

C.U. Collectivité Utilisatrice - E.Ex Entreprise Extérieure n°1 -  Cocher dans les cases si la mesure de prévention s’applique.

| ORIGINE ET NATURE DES RISQUES | MESURES GENERALES | CU | MESURES PARTICULIERES |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0 | 1 |  |
| Accès au site |
| Accès, Intervention | Fourniture de la procédure d’intervention (DIUO) | ( | ( | Par ex : Dossier d’interventions ultérieures sur ouvrage si existant… |
|  | Fourniture des plans d’accès | ( | ( | Par ex : circuler à 20km/h en interne |
|  | Fourniture des consignes d’exploitation du site | ( | ( | Par ex : consignes de sécurité, ... |
|  | Fourniture d’information sur le type de véhicule nécessaire | ( | ( | Par ex : Tous type de véhicule, véhicule 4x4 uniquement, interdit aux véhicules de plus de 3,5t….. |
|  | Se munir du plan de prévention propriétaire lorsqu’il est imposé | ( | ( | Plan de prévention rédigé avec la collectivité… |
| Cheminement sur le site, Stationnement | Prévenir le gestionnaire site avant intervention (durée, effectif, nature des travaux)- | ( | ( | Par ex : prévenir la collectivité de la date de démarrage, l’effectif sur le site, la durée des travaux…. |
|  | Respecter la signalisation et balisage mis en place | ( | ( | Par ex : Interdire l’accès à la zone d’évolution des engins |
|  | Refermer, verrouiller les portillons et trappes d’accès derrière soi | ( | ( | Par ex : refermer les accès derrière vous après chaque passage et après les travaux, en fin de journée…. |
|  | Utiliser l’aire de stationnement | ( | ( | Par exstationnement sur le parking devant la mairie, sur les emplacements réservés à cet effet, parking payant… |
|  | Utiliser des panneaux ou gyrophare si véhicule en bordure immédiate de la route | ( | ( | Par ex : balisage et signalisation du chnaiter visible de jour comme de nuit à mettre en place des le début des travaux, port du gilet rétroréfléchissant oblifatoire si travaux sur voie publique… |
| Agression physique | Respecter les créneaux horaires conseillés | ( | ( | Par ex : horraire d’ouverture de la collectvitié et préciser, travaux uniquement de 8h- à 12h, travaux en heures ouvrables…. |
|  | Nuisances | ( | ( | Par ex : bruits, vibrations, éclairage, odeur, poussières, espaces, confinés, aération, ventilation, porter les EPI adaptés (bouchons d’oreilles ou casque anti bruit, protection respiratoire, lunettes de protection, …), limiter la durée d’exposition, … |
|  | Déplacement à plus de 2 personnes | ( | ( | Par ex : travaux isolés interdits… |
|  | Accompagnement par un représentant de la collectivité | ( | ( | Par ex : accompagnement par un agent de la collectivité… |
| Travailleur Isolé | Nécessité d’un téléphone mobile mono-multi opérateurs ou talkie-walkie ou poste de service (rayer les mentions inutiles) | ( | ( | Par ex : posséder un téléphone portable sur le chantier… |
|  | Intervention obligatoire à deux personnes | ( | ( | Par ex : travaux isolés interdits… |
|  | Prévenir la supervision à l’arrivée et au départ du chantier | ( | ( | Par ex : signature du registre de présence… |
| ORIGINE ET NATURE DES RISQUES | MESURES GENERALES | EU | MESURES PARTICULIERES |
|  |  | 0 | 1 |  |
| Intervention en hauteur |
| Chute de personne | Intervention à 2 personnes habilitées au travail en hauteur | ( | ( | Par ex : être en possession de son habilitation pour travaux en hauteur, port du harnais,…. |
|  | Port d’EPI adapté à la nature de l’intervention | ( | ( | Par ex : harnais, casque, double longe à crochet, gants, chaussures de sécurité, cordage, … |
|  | Travaux sur échelle interdits, obligation d’une plateforme individuelle roulante légère (PIRL) | ( | ( | Par ex : l’échelle est uniquement un moyen d’accès et doit être amarrer et dépasser de 1,5m le palier supérieur… |
|  | Tout travail posté sur le cheminement vertical nécessite un double assurage | ( | ( |  |
|  | Intervention par nacelle élévatrice obligatoire | ( | ( |  |
|  | Ne pas s'approcher à moins de 2 m du vide sans assujettissement s'il n'existe pas de garde corps ou d'acrotère de plus d'un mètre de haut | ( | ( |  |
|  | Mettre la signalétique (ACCES INTERDIT TRAVAUX EN COURS( | ( | ( | Par ex : balisage de la zone des travaux, signalisation à mettre en place…. |
| Levage Grutage Nacelle | Repérage des lieux | ( | ( | Par ex : position de l’engin sur le chantier… |
|  | Demande d’autorisation auprès du propriétaire ou en mairie si sur le domaine public | ( | ( | Par ex : faire une demande de voirie auprès de la mairie… |
|  | Contrôle de la planéité et de la résistance du sol | ( | ( | Par ex : sol dur, sol souple type pelouse, terre battue… |
|  | Autorisation et habilitation de conduite du pilote signé du chef d'entreprise, CACES | ( | ( | Par ex : le conducteur doit être en possession de tous les papiers nécessaires à la conduite et la manipulation de l’engin CACES, papier en règle de l’engin… |
|  | Attestation de contrôle périodique des véhicules à fournir : moins de 6 mois | ( | ( |  |
|  | Mise en place du balisage des zones de danger et surveillance de son respect | ( | ( | Par ex : balisage et signalisaiton de l’aire de levage obligatoire… |
| Chute d’objet | Port du casque au sol | ( | ( |  |
|  | Balisage au sol | ( | ( |  |
|  | Pose de filet | ( | ( | Par ex : protéger par une bache ou des filets ou encore éviter le passage de public dans la zone concernée par les travaux en hauteur… |
|  | Arrimage en permanence de l’outillage et des matériels | ( | ( |  |
| ORIGINE ET NATURE DES RISQUES | MESURES GENERALES | CU | MESURES PARTICULIERES |
|  |  | 0 | 1 |  |
| Incendie |
| Soudage /découpage Meulage / point chaud | Port d’EPI adaptés | ( | ( | Par ex : casque avec visière de soudeur, gants, vêtement de travail manche longue, combinaison, chaussures de sécurité… |
|  | Extincteur adapté au risque | ( | ( | Par ex : posséder un extincteur adapté au risque et à proximité du poste de travail… |
|  | Surveillance pendant et après travaux | ( | ( | Par ex : rédaction d’un permi de feu,…. |
|  | Permis de feu | ( | ( | Par ex : nécessaire et rédigé avec la collectivité… |
| Présence de produit inflammable | Nettoyage et évacuation avant intervention | ( | ( |  |
|  | Aération, ventilation | ( | ( |  |
|  | Utilisation d’explosimètre | ( | ( |  |
|  | Respecter le balisage et les consignes | ( | ( | Par ex : fournir les fiches de données de sécurité pour les pientures, solvants…. |
| Manutention |
| Manutention | Formation aux gestes et postures | ( | ( |  |
|  | Port d’EPI et accessoires adaptés à l’activité | ( | ( |  |
|  | Privilégier les auxiliaires mécaniques de levage en utilisant les éléments ancrages du site | ( | ( | Par ex : utilisation de diable, limiter au maximum les manutentions manuelles ainsi que la fréquence et le poids des charges,…. |
| Ouverture dans plancher ou dalle | Port d’EPI | ( | ( |  |
|  | Pose de trémie identifiée | ( | ( | Par ex : pose de gardes corps provisoires, filets, signalisation…. |
|  | Pose de gardes corps chantier autour des trappes d’accès durant tout le temps de leur ouverture -Refermer les trappes après passage | ( | ( |  |
| Électrique |
| Proximité de ligne aérienne | Faire procéder à la coupure de l’alimentation | ( | ( |  |
|  | Matérialiser la zone de danger et surveillance de son éloignement | ( | ( |  |
|  | Respecter les distances minimales (d >3m pour ligne < 50 000V) et (d > 5m pour ligne supérieure à 50 000 V) | ( | ( |  |
|  | Interdiction d’utiliser un mètre électrique | ( | ( |  |

| ORIGINE ET NATURE DES RISQUES | MESURES GENERALES | CU | MESURES PARTICULIERES |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0 | 1 |  |
| Intervention électrique |
| Risque de contact électrique | Habilitation UTEC des intervenants au type d’activité prévue | ( | ( | Par ex : intervention sur du matériel électrique uniquement par du personnel titulaire d’habilitations adaptés aux travaux électriques à réaliser. Norme UTE C 18-510… |
|  | Coupure de l’alimentation – Consignation | ( | ( | Par ex : coupure du disjoncteur de tête, désarmement du réenclencheur, consignation des départs et vérification de l’absence de tension avant l’intervention.Travaux à réaliser hors tension, consignation à réaliser par un chargé de consignation… |
|  | Mise hors de portée des conducteurs actifs | ( | ( |  |
|  | Présence de ré-enclencheur sur disjoncteur général | ( | ( | Par ex : veiller à avoir désactivé le réenclencheur automatique… |
|  | Présence batteries | ( | ( |  |
|  | Port d’EPI adéquats et d’outils appropriés | ( | ( | Par ex : port des EPI nécessaires en matière de travail sur ou à proximité de pièces nues sous tension. Casque, écran de protection, gants isolants, tapis isolant, utilisation d’outils isolés conformes aux règles en vigueur… |
| Canalisation enterrée | Localisation des câbles ou canalisation enterrés (Renseignement en Mairie ou auprès du Propriétaire) | ( | ( | Par ex : faire une demande de DICT et la joindre au dossier… |
|  | Balisage du parcours de la canalisation ou des câbles enterrés | ( | ( |  |
| Batteries | Habilitation UTEC des intervenants au type d’activité prévue | ( | ( | Par ex : norme UTE C 18-510… |
|  | Consignation | ( | ( |  |
|  | Méthodes et postures adéquates | ( | ( |  |
|  | Prévoir rince œil | ( | ( | Par ex : port des EPI obligatoire… |

| ORIGINE ET NATURE DES RISQUES | MESURES GENERALES | CU | MESURES PARTICULIERES |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0 | 1 |  |
| Environnement |
| Asphyxie / intoxication | Détecter à l’aide d’une sonde appropriée | ( | ( |  |
|  | Ventiler la pièce ou le local | ( | ( |  |
|  | Port d’EPI de type Appareil respiratoire autonome | ( | ( |  |
| Légionellose/ Amiante | Consignation de la source polluante et/ou port d’EPI adaptés | ( | ( | Par ex : s’équiper d’une combinaison jettable et d’un appareil de protection respiratoire à filtre P3… |
|  | Respecter les créneaux horaires d’activités | ( | ( |  |
|  | Respecter la signalisation et les consignes | ( | ( | Par ex : baliser la zone pour en interdire l’accès, limiter les émissions de poussière en humidifiant le matériau, en choississant des outils qui ne créent pas de poussière, en protégeant la zone avec des bâches en matière plastique, nettoyage de la zone avec de l’eau ou avec un aspirateur spécial avec un filtre à amiante….. |
|  | Ne pas stationner à proximité des équipements (tour aéroréfrigérante, sirène, cloche …..) | ( | ( |  |
| Orage / gel / vent | Suspendre l’intervention par temps défavorable Renseignements météorologiques au 3250 | ( | ( |  |
|  | Aucune intervention en cas d'orage, de vent violent > 50Km/h, de gel) | ( | ( |  |
| Environnement chantier / génie civil | Enlèvement des déchets, nettoyage, respect de l’environnement | ( | ( | Par ex : procéder au tri des déchets, enlévement quotidien des déchets, … |
| Mécanique |
| Utilisation de méchines outils et d’outillages portatifs | Veiller au bon état et au bon maintien en état de conformité des équipements de travail | ( | ( | Par ex : décrêt n°93-41 du 11 janvier 1993 |
|  | Respecter les consignes d’utilisation, les consignes du constructeur | ( | ( | Par ex : porter les équipements de protection inviduels adaptés |
| Chimique |
| Utilisation de produits chimiques | Fournir les fiches de données de sécurité | ( | ( | Par ex : tenir compte des mesures de protections et de préventions recommandés par la FDS |
|  | Etiquetage et signalisation | ( | ( | Par ex : Lire l’étiquetage des produits, étiqueterles contenant en cas de transvasement, ne pas transvaser dans un contenant alimentaire, …. |
|  | Stockage et gestion des déchets des produits | ( | ( | Par ex : stocker les produits selon les dispositions réglementaires (armoire spécifique de stockage…), Gérer les déchets et l’élimination des produits : tri, conditionnement, stockage collecte et traitement |
|  | Port des EPI et respect des règles d’hygiène | ( | ( | Par ex : port de lunettes, lavage systèmatique des mains, interdiction de consommer des boissons ou des aliments, de fumer… |
| Autres |
| Co activité | En cas de présence d’autres intervenants sur le chantier reporter l’opération | ( | ( |  |
| Château d’eau (noyade) | Respecter les consignes de sécurité du gestionnaire du château d’eau | ( | ( | Par ex : ouverture par le gestionnaire du château d’eau… |

# 4) PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT SUR LE CHANTIER

| BRUIT | CONSIGNES A RESPECTER PAR L’EE |
| --- | --- |
| Vérification des horaires de chantier | Intervenir aux horaires adaptés selon le contexte (urbain, rural, présence de sites sensibles…) Respecter les clauses de conditions d’accès sur les sites (délais de préavis, accords et procédures particuliers…) |
| Utilisation de matériels conformes aux normes d’émission sonore | Eviter de faire du bruit pour garantir la tranquillité des lieux (choisir le bon moment pour une opération sonore, regrouper les tâches bruyantes) Respecter la réglementation relative aux émissions sonores des matériels et engins de chantier et à la protection des travailleurs contre le bruit |
| Bonnes pratiques évitant les bruits inutiles | Eteindre les véhicules à l’arrêt (nuisance sonore et pollution) Utiliser en phase conception des dispositifs d’insonorisation lorsque cela s’avère nécessaire (silencieux de ventilation, silence bloc, amortisseurs vibratiles…) et les orienter judicieusement |
| IMPACT VISUEL | CONSIGNES A RESPECTER PAR L’EE |
| Abords du chantier propre | Ne pas laisser des déchets se cumuler aux abords du chantier |
| Confinement des matériels dans l’enceinte du chantier | Ne pas dépasser l’aire du chantier en stockant des matériaux ou des engins de chantier hors zone de travail |
| Chantier clos | Veiller à garder les accès non accessibles au public dans les horaires de chantier et en dehors. Remettre en place les équipements d’accès Mettre en place des clôtures provisoires dans le cas de démontages partiels |
| STATIONNEMENT | CONSIGNES A RESPECTER PAR L’EE |
| Absence de gêne pour le trafic à proximité du chantier | Ne pas perturber le trafic par un stationnement gênant de véhicules Demande d’autorisations de voirie adéquates pour les opérations de levage, travail en hauteur et stationnement longue durée |
| STOCKAGE DE PRODUITS POLLUANTS | CONSIGNES A RESPECTER PAR L’EE |
| Type de polluants, présentation et quantités | Assurer des contenants adaptés au potentiel polluant des produits (huile, peinture, carburant…) Protéger les endroits à risques (bâche dans château d’eau…) |
| Stockage sur rétentions adaptées aux volumes des produits | - Veiller à stocker les différents produits de manière groupée et sur des rétentions adaptées aux volumes (bâches, planches, plaques métal, palettes) |
| Présence d’absorbants à proximité | - Respecter les distances entre les produits polluants et les éléments dits fragiles de l’environnement (terrains perméables, rivières, végétaux, réseaux EP/EU) |
| DECHETS | CONSIGNES A RESPECTER PAR L’EE |
| Déchets industriels banals (emballages non souillés, cartons, plastiques, papiers) | Débarrasser les lieux des emballages Vider le cas échéant les poubelles |
| Déchets industriels spéciaux (huiles, pots de peinture, résidus de colles ou résines, amiante, absorbants usagers…) | Eliminer ou faire éliminer les déchets selon une filière adaptée (déchetterie, bennes de tri, collectes) Ne rien jeter dans les égouts voisins du chantier |
| D3E : Déchets d’équipement électronique et électrique (batteries, antennes, MHA, TRX, coaxiaux, câbles, baies…) | Respecter le processus mis en place avec les UR. PV de destruction des antennes, Fiche de retour du matériel déposé ou reçu en trop, évacuation selon une filière prédéfinie. Exemple : ramassage pas une société mandatée par la collectivité ou un fournisseur de matériel (récupération de tourets vides…) |
| Déchets inertes (gravats, terres, sable…) | ( Acheminer en déchetterie |
| Déchets verts (branches, broussailles, herbes, bois…) | Acheminer en déchetterie Ne rien brûler sur site (exception pour les bois infectés pas xylophages suite à déclaration en mairie) |
| Bonnes pratiques… | Penser à éteindre les lumières et les chauffages d’appoint en quittant les locaux. Remettre en service les équipements désactivés (climatisation, ventilation, alarmes…) Présence de bennes de tri directement dans les collectivités Ne pas fumer sur site |

5) LOCAUX ET MATÉRIEL MIS A DISPOSITION PAR LA COLLECTIVITÉ :

| LOCAUX MIS À DISPOSITION PAR LA COLLECTIVITÉ | LOCALISATION |
| --- | --- |
| Vestiaires Sanitaires Douches Locaux de restauration Local de stockage Autres | Oui Oui Oui Oui Oui Oui | Non Non Non Non Non Non |  |

| MATÉRIEL MIS À DISPOSITION PAR LA COLLECTIVITÉ | CONDITIONS D’UTILISATION |
| --- | --- |
|  | Habilitations ou autorisation nécessaires, périmètre,… |

6)  ORGANISATION DES SECOURS :

Chaque entreprise présente sur le chantier devra être en possession d’une trousse de secours

Numéros d’urgences

| Pompiers : 18 | SAMU : 15 | Police : 17 |
| --- | --- | --- |
| Numéro d’urgence européen : 112 |

Personnes à prévenir

| NOMS | FONCTIONS | NUMÉROS |
| --- | --- | --- |

Matériel de sécurité mis à disposition

| MATERIEL | LOCALISATION | PAR |
| --- | --- | --- |
|  |  | Collectivité ou entreprise extérieure |

Personnels formes aux premiers secours ou à l’incendie

| NOMS / FONCTIONS | TÉLÉPHONE OU LIEUX DE TRAVAIL | SECOURISTE DU TRAVAIL | INCENDIE | COLLECTIVITÉ OU ENTREPRISE EXTÉRIEURE |
| --- | --- | --- | --- | --- |

7) DOCUMENTS ET INSTRUCTIONS JOINTS :

Plans d’accès	(	Plan du site    (	 Plan de situation  (	    Consignes de sécurité (

8) SIGNATURES DE LA COLLECTIVITÉ ET DES  ENTREPRISES  EXTERIEURES

Les signataires s'engagent à respecter et à faire respecter les dispositions de ce plan de prévention.

# - Aucune société sous traitante non déclarée non référencée au plan de prévention ne sera présente sur le chantier durant les travaux.

- Co-activité gérée par la collectivité – Aviser si une entreprise est déjà présente sur le site, ne pas intervenir en co-activité.

- Les signataires s’engagent à respecter et faire respecter les dispositions de ce plan de prévention, ils doivent :

- faire connaître, à l’ensemble des salariés intervenants les dangers spécifiques à ce site, les mesures de prévention définies,

- fournir tous les matériels de protection propres à l’activité,

- informer un correspondant sécurité de la collectivité de toutes modifications concernant le déroulement des opérations sur le chantier, de tout incident pouvant nuire au bon déroulement des opérations, de tout accident, de toute non-conformité sur le site pouvant mettre en péril la sécurité des personnes.

- Face à un danger grave identifié ou imminent susceptible de mettre en péril sa vie ou celle d’autrui, tout salarié pourra exercer son droit d’alerte ou son droit de retrait conformément à la loi du 23 décembre 1982

- Toute information modifiant ce plan de prévention donnera lieu à la rédaction d’un nouveau plan de prévention.

Pour la Collectivité

| N° | NOM DU SIGNATAIRE | FONCTION | TELEPHONE | SIGNATURE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 |  | Autorité territoriale ou son représentant |  |  |
|  |  | Assistant de prévention |  |  |

Pour les entreprises extérieures

| N° | SOCIETE | NOM DU SIGNATAIRE | FONCTION | SIGNATURE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |